## Slide 1
GESTIÓN DE PROCESOS, SIMULACIÓN Y MEJORA CONTINUA
HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Revisión conceptual de las 7 herramientas de la calidad.
Ejecución práctica de las 7 herramientas de la calidad.
SESIÓN 14

## Slide 2
OBJETIVOS
DE LA SESIÓN

## Slide 3
Conocer las 7 herramientas de la calidad.
Reconocer en qué casos se puede utilizar cada una de las 7 herramientas de la calidad.
Aplicar las 7 herramientas de la calidad en el aspecto profesional.
+ OBJETIVOS

## Slide 4
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO
identifica muchas causas posibles para un efecto o problemática y ordena las ideas en categorías útiles.
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Procesos
Equipos
Materiales
Personas
[Baja calidad de fotocopiado]
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Empresa: Best quality copias

## Slide 5
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO
Descripción:
El diagrama de causa y efecto identifica muchas de las causas posibles para un efecto o problema. Puede ser usado para estructurar una sesión de tormenta de ideas. Esta herramienta permite ordenar y clasificar las ideas en categorías válidas.
Cuando usarlo:
  Cuando haya que identificar posibles causas para un problema.
  Cuando las ideas del equipo pasan a ser rutinarias e imprecisas.
  Cuando se necesita realizar el análisis de un problema complejo
  Cuando estás buscando formas de mejorar un proceso o sistema.
El Diagrama de Causa y Efecto es una herramienta de análisis, y las soluciones o mejoras vendrán de acciones que se tomen a partir de los hallazgos del diagrama.

## Slide 6
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Procesos
Equipos
[Baja calidad de fotocopiado]
Empresa: Best quality copias
Configuración errónea
Manos sucias
Manual de operación no disponible
No hay toallas húmedas disponibles
Alineación del papel
Originales incorrectos
Tóner incorrecto
Almacenaje del material
Calidad del papel
Muy antiguo
Lámpara
Sucia
Condiciones del rollo
Velocidad del rollo
Contaminación
Materiales
Personas
Manipulación incorrecta del papel
Configuración de los originales
Tiempo de secado
Dispositivo de secado malogrado
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO – Ejemplo 1

## Slide 7
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Procesos
Maquinaria
Disminución de la producción
Empresa: Fábrica de zapatos
Procedimientos ineficientes
Falta de estandarización
Falta de control de calidad
Desgaste
Falta de mantenimiento
Equipos obsoletos
Calidad de los materiales
Materiales incorrectos o inadecuados
Gestión de inventario
Retrasos en la entrega de materiales
Materiales
Personal
Ausentismo
Falta de capacitación
Baja moral
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO – Ejemplo 2
Falta de programas de desarrollo de habilidades
Métricas inadecuadas
Uso de métricas que no reflejan el rendimiento real
Falta de retroalimentación
Falta de revisiones
Mediciones
Notes: El gerente de una fábrica de zapatos ha notado que la producción ha disminuido en los últimos meses, por lo que Decide utilizar un Diagrama de Causa y Efecto para identificar las posibles causas de este problema.

## Slide 8
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
CASO PRÁCTICO: PARALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Descripción:
En una empresa manufacturera que se dedica a la producción de componentes electrónicos, la línea de producción de una determinada pieza ha estado experimentando paralizaciones recurrentes durante tres turnos seguidos. El equipo del área de producción está preocupado por esta situación, ya que afecta la eficiencia y la entrega puntual de los productos.
Problema:
La línea de producción se detiene debido a un fallo en la maquinaria. Esto resulta en retrasos en la producción y pérdida de tiempo y recursos.
Objetivo:
Identificar las causas raíz del fallo en la maquinaria y proponer soluciones para evitar futuras paralizaciones.

## Slide 9
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Medio Ambiente
Maquinaria
Fallo en la maquinaria
Temperatura
Humedad
Vibraciones
Desgaste
Falta de mantenimiento
Piezas defectuosas
Calidad de los materiales
Defectos en los materiales usados
Mala Gestión de inventario
Retrasos en la entrega de materiales
Materiales
Personal
Errores humanos
Falta de capacitación
Falta de Motivación
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO – Ejemplo 3
Fallos en los sistemas de control
Falta de retroalimentación
Indicadores inadecuados
Mediciones
Notes: Profundizar en las causas:
  Para cada causa identificada, sigue preguntándote “¿Por qué?”.
  Por ejemplo:
    Si la causa es “desgaste de la maquinaria”, preguntar: ¿Por qué se desgasta la maquinaria? ¿Falta de lubricación? ¿Uso excesivo?
    Si la causa es “errores humanos”, preguntar: ¿Por qué ocurren esos errores? ¿Falta de capacitación? ¿Fatiga?
Determinar soluciones:
  Una vez que se tenga una lista completa de causas, hay que evaluar la importancia.
  Hay que proponer soluciones específicas para abordar cada causa raíz.
  Por ejemplo:
    Para el desgaste de la maquinaria, se puede implementar un programa de mantenimiento preventivo.
    Para los errores humanos, se puede proporcionar capacitación adicional y verificar los procedimientos.

## Slide 10
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
2. HOJA DE REVISIÓN
Descripción:
Una hoja de revisión o hoja de verificación es una herramienta simple y efectiva para recopilar y organizar datos. Se utiliza en la gestión de procesos para realizar un seguimiento de la frecuencia con la que ocurre un evento particular durante un período de tiempo.
Cuando usarlo:
  Cuando los datos se pueden observar y recoger varias veces por la misma persona o en el mismo lugar.
  Cuando se recolectan datos sobre la frecuencia o patrones de eventos, problemas, defectos, localización de defectos, causas de defectos, etc.
  Para recoger datos de un proceso de producción.
Los datos recopilados deben ser analizados e interpretados para identificar las causas subyacentes de los problemas y desarrollar soluciones efectivas.

## Slide 11
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN
Pasos a seguir:
Aclarar los objetivos de medición. Haga preguntas tales como "¿Cuál es el problema? “; " ¿Por qué se deben recoger los datos? “; " ¿Quién va a utilizar la información que se recopila? "y" ¿Quién va a recoger los datos? “
Crear un formulario de recogida de datos. Determinar las cosas específicas que se medirán y anotarlas al lado izquierdo de la hoja de verificación.
Determinar el tiempo o lugar que se está midiendo y escribir esto en la parte superior de las columnas.
Recoger los datos registrando en la hoja de verificación cada vez que se da el evento en evaluación.
Tabular los datos mediante la suma de la cantidad de ocurrencias de cada categoría que se mide.
Los datos de la hoja de verificación se pueden resumir en varias formas, tal como con un diagrama de Pareto o un histograma.

## Slide 12
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN – Ejemplo 1
Causas de cartas extraviadas |  |  |  |  |  | 
Tipo de defecto | 23 Abril | 24 Abril | 25 Abril | 26 Abril | 27 Abril | Defectos totales
Dirección ilegible | IIIII IIIII IIIII IIIII I | IIIII II | IIIII IIIII IIIII III | IIIII IIIII IIIII | IIIII IIIII I | 71
Departamento incorrecto | IIIII I | II | --- | IIIII | IIIII | 22
Dirección postal incorrecta | IIIII IIIII IIIII IIIII | IIIII | IIIII IIIII III | IIIII IIIII II | IIIII IIII | 59
Estampilla incorrecta | III | IIIII | I | III | IIII | 16
Defectos totales | 50 | 19 | 36 | 34 | 29 | 168
Notes: "¿Cuál es el problema? “ Existen cartas extraviadas.
" ¿Por qué se deben recoger los datos? “ Para identificar la causa raíz del problema
" ¿Quién va a utilizar la información que se recopila?: El Jefe de área para detectar y analizar con qué frecuencia ocurren los defectos.
“¿Quién va a recoger los datos? “: El supervisor va a recopilar la información

## Slide 13
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN – Ejemplo 2
Quejas por lentitud del servicio durante horas pico |  |  |  |  |  | 
Días de la Semana | 09:00 am | 1:00 pm | 3:00 pm | 6:00 pm | 9:00 pm | Defectos totales
Lunes | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 66
Martes | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18
Miércoles | 20 | 10 | 15 | 12 | 10 | 67
Jueves | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25
Viernes | 14 | 5 | 7 | 12 | 3 | 41
Defectos totales | 65 | 32 | 39 | 47 | 34 | 217
Notes: "¿Cuál es el problema? “Algunos clientes se quejan de la lentitud del servicio durante las horas pico.
" ¿Por qué se deben recoger los datos? “ Para identificar la causa raíz del problema.
" ¿Quién va a utilizar la información que se recopila?: El gerente del restaurante para detectar y analizar con qué frecuencia ocurren estos retrasos
“¿Quién va a recoger los datos? “: El administrador del restaurante

## Slide 14
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Descripción:
El gráfico de control es un gráfico utilizado para estudiar cómo un proceso cambia con el tiempo. Los datos se representan en orden cronológico. Un gráfico de control siempre tiene una línea central para la media, una línea superior para el límite de control superior y una línea inferior para el límite inferior de control.
Estas líneas se determinan a partir de datos históricos. Al comparar los datos actuales a estas líneas, se puede sacar conclusiones sobre si la variación del proceso es constante (dentro de los límites) o es impredecible (fuera de fuera de los límites y afectado por causas especiales de variación).

## Slide 15
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Proceso de enlatado de comida
Notes: Para una empresa que vende comida enlatada, se analiza el proceso de enlatado.

## Slide 16
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
3. GRÁFICAS DE CONTROL cuando usarlo
Cuando se controla procesos en marcha para encontrar y corregir los problemas que se producen.
Para predecir el rango esperado de los resultados de un proceso.
Para determinar si un proceso es estable (en el control estadístico).
Para analizar los patrones de variación del proceso por causas especiales (eventos que no son de rutina) o causas comunes (integrados en el proceso).

## Slide 17
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Graficas X
La grafica de control x es utilizada para monitorear los cambios en el promedio de las observaciones del proceso. Es útil para medir y comparar el comportamiento de los datos.
Ayuda a visualizar si un proceso está funcionando de manera consistente o si hay variaciones que podrían indicar un problema.
Primero se construye la línea central y luego los limites de control superior e inferior.
A continuación un ejemplo

## Slide 18
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
Un inspector de calidad de una compañía embotelladora ha tomado 25 muestras con 4 observaciones cada una, de la cantidad embotellada en onzas.
Una forma de construir los limites de control es como una estimación de la variación en el proceso. El rango o amplitud es simplemente la diferencia entre los valores mas grandes y mas bajos en la muestra. La extensión del rango nos podrá mostrar la variación en la data. En este caso los limites de control se pueden construir de esta manera:
UCL = x + A2 R
LCL = x - A2 R
X = promedio de la media de las muestras
R = promedio del rango de las muestras
A2 = factor obtenido de tabla estándar

## Slide 19
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
Sample Number | Observations (bottle volume in ounces) |  |  |  | Average | Range
 | 1 | 2 | 3 | 4 | x | R
1 | 15.85 | 16.02 | 15.83 | 15.93 | 15.91 | 0.19
2 | 16.12 | 16.00 | 15.85 | 16.01 | 15.99 | 0.27
3 | 16.00 | 15.91 | 15.94 | 15.83 | 15.92 | 0.17
4 | 16.20 | 15.85 | 15.74 | 15.93 | 15.93 | 0.46
5 | 15.74 | 15.86 | 16.21 | 16.10 | 15.98 | 0.47
6 | 15.94 | 16.01 | 16.14 | 16.03 | 16.03 | 0.20
7 | 15.75 | 16.21 | 16.01 | 15.86 | 15.96 | 0.46
8 | 15.82 | 15.94 | 16.02 | 15.94 | 15.93 | 0.20
9 | 16.04 | 15.98 | 15.83 | 15.98 | 15.96 | 0.21
10 | 15.64 | 15.86 | 15.94 | 15.89 | 15.83 | 0.30
11 | 16.11 | 16.00 | 16.01 | 15.82 | 15.99 | 0.29
12 | 15.72 | 15.85 | 16.12 | 16.15 | 15.96 | 0.43
13 | 15.85 | 15.76 | 15.74 | 15.98 | 15.83 | 0.24
14 | 15.73 | 15.84 | 15.96 | 16.10 | 15.91 | 0.37
15 | 16.20 | 16.01 | 16.10 | 15.89 | 16.05 | 0.31
16 | 16.12 | 16.08 | 15.83 | 15.94 | 15.99 | 0.29
17 | 16.01 | 15.93 | 15.81 | 15.68 | 15.86 | 0.33
18 | 15.78 | 16.04 | 16.11 | 16.12 | 16.01 | 0.34
19 | 15.84 | 15.92 | 16.05 | 16.12 | 15.98 | 0.28
20 | 15.92 | 16.09 | 16.12 | 15.93 | 16.02 | 0.20
21 | 16.11 | 16.02 | 16.00 | 15.88 | 16.00 | 0.23
22 | 15.98 | 15.82 | 15.89 | 15.89 | 15.90 | 0.16
23 | 16.05 | 15.73 | 15.73 | 15.93 | 15.86 | 0.32
24 | 16.01 | 16.01 | 15.89 | 15.86 | 15.94 | 0.15
25 | 16.08 | 16.08 | 15.92 | 15.98 | 15.94 | 0.30
Total |  |  |  |  | 398.75 | 7.17
-

## Slide 20
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
Si el rango promedio para las 25 muestras es 0.29 (calculado como 7.17 / 25) y el promedio de las medias observadas es 15.95 (calculado como 398.75/25) .
El valor de A2 = es obtenido de la tabla estándar.
El centro de la tabla de control es =
CL = 15.95
UCL = x + A2 R
LCL = x - A2 R
UCL = 15.95 + (0.73) (0.29) = 16.16
LCL = 15.95 - (0.73) (0.29) = 15.74

## Slide 21
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
Sample Size n |  |  | 
2 | 1.88 | 0 | 3.27
3 | 1.02 | 0 | 2.57
4 | 0.73 | 0 | 2.28
5 | 0.58 | 0 | 2.11
6 | 0.48 | 0 | 2.00
7 | 0.42 | 0.08 | 1.92
8 | 0.37 | 0.14 | 1.86
9 | 0.34 | 0.18 | 1.82
10 | 0.31 | 0.22 | 1.78
11 | 0.29 | 0.26 | 1.74
12 | 0.27 | 0.28 | 1.72
13 | 0.25 | 0.31 | 1.69
14 | 0.24 | 0.33 | 1.67
15 | 0.22 | 0.35 | 1.65
16 | 0.21 | 0.36 | 1.64
17 | 0.20 | 0.38 | 1.62
18 | 0.19 | 0.39 | 1.61
19 | 0.19 | 0.40 | 1.60
20 | 0.18 | 0.41 | 1.59
21 | 0.17 | 0.43 | 1.58
22 | 0.17 | 0.43 | 1.57
23 | 0.16 | 0.44 | 1.56
24 | 0.16 | 0.45 | 1.55
25 | 0.15 | 0.46 | 1.54
Factor for x- Chart
Factor for R- Chart
A
D
D
4
3
2
-
Dado que tenemos 25 muestras de 4 observaciones cada una; es decir n=4, entonces el valor del factor A2 será 0.73
Notes: El factor A2 se obtiene de una tabla estándar de factores de control de calidad. Este factor se utiliza para calcular los límites de control superior e inferior (UCL y LCL) en una gráfica X.

## Slide 22
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
Resultado de la gráfica de control X
15.60
15.70
15.80
15.90
15.90
16.00
16.10
16.20
LCL
CL
UCL
Sample Mean
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CL 15.95
UCL 16.16
LCL 15.74
cantidad embotellada en onzas

## Slide 23
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Gráfica de control X:
Se utiliza para monitorear el promedio de un proceso a lo largo del tiempo. En otras palabras, se utiliza para controlar la “centralidad” del proceso.
Si los puntos en la gráfica X están dentro de los límites de control, esto indica que el proceso está bajo control y la variabilidad es aceptable.
Carta R (Gráfica de Rango)
La carta de control R es otro tipo de grafica de control para variables.
Se utiliza para monitorear la variabilidad o el rango de un proceso. Es decir, se utiliza para controlar la “dispersión” del proceso. Si los puntos en la gráfica R están dentro de los límites de control, esto indica que el proceso está bajo control y la variabilidad es aceptable.

## Slide 24
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Diferencias entre gráficas:
Mientras las gráficas de promedio (Grafica X) monitorean una desviación en la tendencia central del proceso, las gráficas de rango monitorean la dispersión o variabilidad del proceso.
En cuanto a cuándo usar una u otra, en realidad, estas dos gráficas a menudo se usan juntas en lo que se conoce como un gráfico X-R.
Esto se debe a que cada gráfica proporciona información diferente pero complementaria sobre el proceso.
La gráfica X monitorea el promedio del proceso, mientras que la gráfica R monitorea la variabilidad del proceso. Por lo tanto, al usar ambas gráficas juntas, se puede obtener una imagen más completa del comportamiento del proceso.

## Slide 25
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
La línea central y los limites de control de la grafica de rango se calculan de similar forma que para las graficas X
CL = R
UCL = D4 R
LCL = D3 R
El valor de D4 y D3 es obtenido de la tabla estándar.
R = 7.17 / 25 = 0.29
n = 4
D4 = 2.28
D3 = 0
UCL = D4 R = 2.28 (0.29) = 0.6612
LCL = D3 R = 0 (0.29) = 0

## Slide 26
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
Sample Size n |  |  | 
2 | 1.88 | 0 | 3.27
3 | 1.02 | 0 | 2.57
4 | 0.73 | 0 | 2.28
5 | 0.58 | 0 | 2.11
6 | 0.48 | 0 | 2.00
7 | 0.42 | 0.08 | 1.92
8 | 0.37 | 0.14 | 1.86
9 | 0.34 | 0.18 | 1.82
10 | 0.31 | 0.22 | 1.78
11 | 0.29 | 0.26 | 1.74
12 | 0.27 | 0.28 | 1.72
13 | 0.25 | 0.31 | 1.69
14 | 0.24 | 0.33 | 1.67
15 | 0.22 | 0.35 | 1.65
16 | 0.21 | 0.36 | 1.64
17 | 0.20 | 0.38 | 1.62
18 | 0.19 | 0.39 | 1.61
19 | 0.19 | 0.40 | 1.60
20 | 0.18 | 0.41 | 1.59
21 | 0.17 | 0.43 | 1.58
22 | 0.17 | 0.43 | 1.57
23 | 0.16 | 0.44 | 1.56
24 | 0.16 | 0.45 | 1.55
25 | 0.15 | 0.46 | 1.54
Factor for x- Chart
Factor for R- Chart
A
D
D
4
3
2
-
Dado que tenemos 25 muestras de 4 observaciones cada una; es decir n=4, entonces el valor del factor D3 será 0 y el valor del factor D4 será 2.28

## Slide 27
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL - Ejemplo
Resultado de la carta de control R
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
LCL
CL
UCL
Sample Mean
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
UCL 0.6612
CL 0.29
LCL 0
Rango de la muestra

## Slide 28
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA
Descripción:
Un histograma indica con qué frecuencia se produce cada valor diferente en un conjunto de datos. El histograma es el grafico más común utilizado para mostrar la distribución de frecuencias.
Muy Deficiente
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
14
11
2
N° de Alumnos/nota (Frecuencia)
Nota primer parcial

## Slide 29
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA cuando usarlo
Analizar datos numéricos: Es útil para visualizar cómo se distribuyen los valores de una variable numérica.
Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad: Si se agregan límites de especificación en el histograma, se puede determinar rápidamente si el proceso fue capaz de producir productos de calidad.
Detectar cambios en un proceso a lo largo del tiempo: Un histograma puede ayudar a identificar si ha habido algún cambio en un proceso durante un período de tiempo.
Comparar los resultados de dos o más procesos: Es útil para comparar la frecuencia de aparición de datos cuantitativos de diferentes procesos
Resumir grandes conjuntos de datos gráficos: Un conjunto de datos presentado en una tabla puede ser difícil de interpretar, pero puede ser mucho más fácil de entender si se organiza en un histograma.

## Slide 30
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA - Ejemplo
Peso en Kilogramos de pacientes en un hospital.
¿Te dicen algo estos datos?

## Slide 31
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA - Ejemplo
Peso en Kilogramos.
<50
10
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
>110
0
20
30
40
50
60
70
80
HISTOGRAMA
Peso en kg (Intervalos)
Intervalos de Peso | Nº Pacientes (Frecuencia)
<50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 >110 | 0 0 1 17 48 70 32 28 16 0 3 0 0 1
N° de Pacientes (Frecuencias)

## Slide 32
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA - Ejemplo
¿Cuál es la tendencia central? La mayoría de los pacientes pesa entre 70 kg a 75 kg.
¿Cuál es el rango de los pesos?
Tenemos los 55 kg hasta más de 110 kg
¿Muchos o pocos pacientes por encima de 90 Kg?
Existen 4 pacientes con sobrepeso.
¿Muchos o pocos pacientes por debajo de 60 Kg?
Existe 1 paciente que pesa entre 55 kg a 60 kg

## Slide 33
Errores de texto
ganancia
tintas
papel
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE PARETO
Descripción:
Un diagrama de Pareto es una técnica que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor relevancia, con el objetivo de reconocer los problemas más importantes en los que deberías enfocarte y solucionar. Esta técnica se basa en el principio de Pareto o regla 80/20, la cual establece una relación de correspondencia entre los grupos 80-20, donde el 80 % de las consecuencias provienen del 20 % de las causas.
Diagrama Pareto nº reclamaciones empresa gráfica
Causas
Arrugas
entrega
Repintados
Motas
Encuademación
Los acabados
montaje
Facturación
Errores de corte
registro
imágenes
color
transporte
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% acumulado
Nº reclamaciones
87
187
287
387
487
Varios

## Slide 34
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE PARETO
Es parecido al histograma o gráfico de barras. Las barras están dispuestas en orden decreciente de magnitud de izquierda a derecha a lo largo del eje x.
El uso fundamental del diagrama de Pareto, en la mejora de la calidad, es el orden de los factores que contribuyen a una deficiencia de la calidad.
El propósito del diagrama es identificar cuáles de los problemas deben ser trabajados prioritariamente y cómo gran parte del problema total se resolverá al corregir uno o más de los problemas identificados.

## Slide 35
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
5. DIAGRAMA DE PARETO cuando usarlo
Para visualizar qué factores de un problema o qué valores en una situación determinada son las más importantes y cuáles de ellos hay que atender en forma prioritaria
Para casos en los que debemos tomar decisiones para priorizar considerando la relación tiempo-esfuerzo
Para identificar las causas de los problemas según su nivel de importancia y establecer objetivos para mejorar cuidando la eficiencia de los recursos usados en cada tarea.
Para comparar si los planes resultan efectivos mediante la aplicación de diagramas en diferentes momentos.
Para investigar efectos y analizar causas. Así como, presentar los datos a todos los integrantes de la organización para que conozcan los errores.

## Slide 36
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE PARETO – Ejemplo Analizando los defectos en un restaurante
Tipos de Defecto/ Ocurrencia de eventos | Días |  |  |  |  |  |  | TOTAL
 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
Mesas sucias | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26
Anfitrión no saluda | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 47
Baños sucios | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 28
Demora con la cuenta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
No hay algún producto | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8
Demora en la preparación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
Alimentos fuera de temperatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Pocos mozos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Temperatura del ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
Volumen muy alto | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
Total | 9 | 9 | 13 | 18 | 20 | 31 | 30 | 130

## Slide 37
Volumen muy alto
Temperatura del ambiente
Pocos mozos
Alimentos fuera de temperatura
Demora con la cuenta
Demora en la preparación
No hay algún producto
Mesas sucias
Baños sucios
Anfitrión no saluda
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
2
3
4
5
6
8
26
28
47
78%
84%
88%
92%
95%
98%
99%
100%
58%
36%
Counts
DIAGRAMA DE PARETO – Ejemplo Analizando los defectos en un restaurante
Defectos detectados
Cantidad de ocurrencias

## Slide 38
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Descripción:
Un Diagrama de Dispersión es una representación gráfica que muestra la relación entre dos variables; es decir, se utiliza para analizar la relación que existe entre dos variables, conociendo qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son una de la otra. En este sentido, ambas variables se representan como un punto en el plano cartesiano y de acuerdo a la relación que exista entre ellas, se define su tipo de correlación.
90
80
70
60
50
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
1,95
1,2
peso
100
Estatura
Lineal (estatura)
estatura
Diagrama de Dispersión

## Slide 39
Gráfico de dispersión
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Descripción:
Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación permiten estudiar la relación entre 2 variables.
Dadas 2 variables X e Y, se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor de X aumenta proporcionalmente el valor de Y (Correlación positiva) o si cada vez que aumenta el valor de X disminuye en igual proporción el valor de Y (Correlación negativa).
Si no encuentras un comportamiento entre las variables, existe una correlación nula.
X=7
Y=11.2
10.0
15.0
20.0
5.0
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
X
Y

## Slide 40
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
6. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN cuando usarlo
Quieres mostrar la relación entre dos variables.
Necesitas una visualización de datos compacta.
Deseas analizar la relación entre dos factores, problemas o causas relacionadas con la calidad, o un problema de calidad y su posible causa.
Quieres identificar patrones, detectar valores atípicos y hacer predicciones.

## Slide 41
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN - Ejemplo
Supongamos que tenemos un grupo de personas adultas de sexo masculino. Para cada persona se mide la altura en metros (Variable X) y el peso en kilogramos (Variable Y).
Es decir, para cada persona tendremos un par de valores X, Y que son la altura y el peso de dicha persona:
Gráfico de dispersión
Persona de 1.67 metros y 71 kgs
1.5
1.4
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
110.0
Altura (mts.)
Peso (kgs)
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
100.0

## Slide 42
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN - Ejemplo
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Nº Personas | Altura (m) | Peso (Kg.) | Nº Persona | Altura (m) | Peso (kg.)
001 | 1.94 | 95.8 | 026 | 1.66 | 74.9
002 | 1.82 | 80.5 | 027 | 1.96 | 88.1
003 | 1.79 | 78.2 | 028 | 1.56 | 65.3
004 | 1.69 | 77.4 | 029 | 1.55 | 64.5
005 | 1.80 | 82.6 | 030 | 1.71 | 75.5
006 | 1.88 | 87.8 | 031 | 1.90 | 91.3
007 | 1.57 | 67.6 | 032 | 1.65 | 66.6
008 | 1.81 | 82.5 | 033 | 1.78 | 76.8
009 | 1.76 | 82.5 | 034 | 1.83 | 80.2
010 | 1.63 | 65.8 | 035 | 1.98 | 97.6
011 | 1.59 | 67.3 | 036 | 1.67 | 76.0
012 | 1.84 | 88.8 | 037 | 1.53 | 58.0
013 | 1.92 | 93.7 | 038 | 1.96 | 95.2
014 | 1.84 | 82.9 | 039 | 1.66 | 74.5
015 | 1.88 | 88.4 | 040 | 1.62 | 71.8
016 | 1.62 | 69.0 | 041 | 1.89 | 91.0
017 | 1.86 | 83.4 | 042 | 1.53 | 62.1
018 | 1.91 | 89.1 | 043 | 1.59 | 69.8
019 | 1.99 | 95.2 | 044 | 1.55 | 64.6
020 | 1.76 | 79.1 | 045 | 1.97 | 90.0
021 | 1.55 | 61.6 | 046 | 1.51 | 63.6
022 | 1.71 | 70.6 | 047 | 1.59 | 62.6
023 | 1.75 | 79.4 | 048 | 1.59 | 67.8
024 | 1.76 | 78.1 | 049 | 1.57 | 63.3
025 | 2.00 | 90.6 | 050 | 1.61 | 65.2

## Slide 43
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
¿Qué nos muestra este gráfico? En primer lugar podemos observar que las personas de mayor altura tienen mayor peso, es decir parece haber una correlación positiva entre altura y peso.
Gráfico de dispersión
1.5
1.4
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
110.0
Altura (mts.)
Peso (kgs)
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
100.0

## Slide 44
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Pero un hombre bajito y gordo puede pesar más que otro alto y flaco. Esto es así porque no hay una correlación total y absoluta entre las variables altura y peso. Para cada altura hay personas de distinto peso:
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Gráfico de dispersión
1.5
1.4
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
110.0
Altura (mts.)
Peso (kgs)
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
100.0
Persona de igual altura (1.70 metros) y diferente peso

## Slide 45
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Gráfico de dispersión
5.0
0.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
10.0
15.0
20.0
18.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Algo de correlación positiva
Gráfico de dispersión
X
Y
Mucha correlación negativa
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Cuando se trata de dos variables cualesquiera, puede no haber ninguna correlación o puede existir alguna correlación en mayor o menor grado, como podemos ver en los gráficos siguientes:
Y
X

## Slide 46
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN
Descripción:
Un Diagrama de Estratificación es un método estadístico utilizado para el control, análisis y mejora de la calidad que consiste en clasificar los datos disponibles por grupos o categorías con características similares.
Los datos pueden estratificarse (clasificarse) en función de la naturaleza de los datos y en función de los factores que se quieran analizar, por ejemplo, personal, materiales, tiempo, entorno, localización, maquinaria, defectos o fallas.
Esta técnica separa los datos de modo que los patrones se pueden ver.
0.40
0.50
0.60
0.30
0.20
0.10
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
Purity vs. Iron
% Purity
Iron (parts per million)
Reactor 1
Reactor 2
Reactor 3
0.70

## Slide 47
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
7. DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN cuando usarlo
Se quieren identificar las causas más significativas que influyen en la variación de los datos.
Se necesita comprender la estructura de grupos de datos para identificar las causas del problema y llevar a cabo las acciones correctivas necesarias.
Los datos provienen de diversas fuentes o condiciones como días de la semana, proveedores, turnos o grupos de población.
Cuando para analizar los datos, se requiere la separación de diversas fuentes o condiciones.
Cuando los resultados obtenidos con otras herramientas no evidencian conclusiones pertinentes para tomar decisiones.

## Slide 48
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN - Ejemplo
 | Serenos (x) | Asaltos (y)
1 | 305 | 20
2 | 300 | 20
3 | 293 | 23
4 | 278 | 20
5 | 280 | 17
6 | 294 | 13
7 | 301 | 14
8 | 296 | 18
9 | 309 | 13
10 | 305 | 15
Lima

## Slide 49
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN - Ejemplo

## Slide 50
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN - Ejemplo
SMP
Miraflores
San Isidro

## Slide 51
Seleccionar una empresa
Identificar un problema en un proceso crítico
Elaborar el diagrama de Ishikawa para detectar las posibles causas.
Brindar alternativas de solución para las causas detectadas.
ACTIVIDAD

## Slide 52
BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

## Slide 53
American Society for Quality, (2010). Seven Basic Quality Tools. USA: Quality Press.
Bauer, J. E., Duffy, G. L., & Westcott, R. (2006). The quality improvement handbook (2nd ed.). Milwaukee: Quality Press.
+ BIBLIOGRAFÍA