## Slide 1
GESTIÓN DE PROCESOS, SIMULACIÓN Y MEJORA CONTINUA
HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Revisión conceptual de las 7 herramientas de la calidad.
Ejecución práctica de las 7 herramientas de la calidad.
SESIÓN 14

## Slide 2
OBJETIVOS
DE LA SESIÓN

## Slide 3
Conocer las 7 herramientas de la calidad.
Reconocer en qué casos se puede utilizar cada una de las 7 herramientas de la calidad.
Aplicar las 7 herramientas de la calidad en el aspecto profesional.
+ OBJETIVOS

## Slide 4
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO
identifica muchas causas posibles para un efecto o problemáticas y ordena las ideas en categorías útiles.
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Procesos
Equipos
Materiales
Personas
[Baja calidad de fotocopiado]
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Causa
Empresa: Best quality copias

## Slide 5
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO
Descripción:
El diagrama de causa y efecto identifica muchas de las causas posibles para un efecto o problema. Puede ser usado para estructurar una sesión de tormenta de ideas. Este permite ordenar inmediatamente clasifica las ideas en categorías válidas.

## Slide 6
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Procesos
Equipos
[Baja calidad de fotocopiado]
Empresa: Best quality copias
Configuración errónea
Manos sucias
Manual de operación no disponible
No hay toallas húmedas disponibles
Alineación del papel
Originales incorrectos
Toner correcto
Almacenaje del material
Calidad del papel
Muy antiguo
Lámpara
Sucia
Condiciones del rollo
Velocidad del rollo
Contaminación
Materiales
Personas
Manipulación incorrecta del papel
Configuración de los originales
Tiempo de secado
Dispositivo de secado malogrado
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

## Slide 7
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN
Descripción:
Una hoja de verificación es una forma estructurada, preparada para recoger y analizar los datos. Esta es una herramienta genérica que se puede adaptar para una amplia variedad de propósitos.
Cuando usarlo:
Cuando los datos se pueden observar y recoger varias veces por la misma persona o en el mismo lugar.
Cuando se recolectan datos sobre la frecuencia o patrones de eventos, problemas, defectos, localización de defectos, causas de defectos, etc.
Al recoger datos de un proceso de producción.

## Slide 8
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN
Pasos a seguir:
Aclarar los objetivos de medición. Haga preguntas tales como "¿Cuál es el problema? “; " ¿Por qué se deben recoger los datos? “; " ¿Quién va a utilizar el la información que se recopila? "y" ¿Quién va a recoger los datos? “
Crear un formulario de recogida de datos. Determinar las cosas específicas que se medirán y anotarlas al lado izquierdo de la hoja de verificación.
Determinar el tiempo o lugar que se está midiendo y escribir esto en la parte superior de las columnas.
Recoger los datos registrando en la hoja de verificación cada vez que se da el evento en evaluación.
Tabular los datos mediante la suma de la cantidad de ocurrencias de cada categoría que se mide.
Los datos de la hoja de verificación se pueden resumir en varias formas, tal como con un diagrama de Pareto o un histograma.

## Slide 9
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN
Causas de cartas extraviadas |  |  |  |  |  | 
Tipo de defecto | 23 Abril | 24 Abril | 25 Abril | 26 Abril | 27 Abril | Defectos totales
Dirección ilegible | IIIII IIIII IIIII IIIII I | IIIII II | IIIII IIIII IIIII III | IIIII IIIII IIIII | IIIII IIIII I | 71
Departamento incorrecto | IIIII I | II |  | IIIII | IIIII | 22
Dirección postal incorrecta | IIIII IIIII IIIII IIIII | IIIII | IIIII IIIII III | IIIII IIIII II | IIIII IIII | 59
Estampilla incorrecta | III | IIIII | I | III | IIII | 16
Defectos totales | 50 | 19 | 36 | 34 | 29 | 168

## Slide 10
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Descripción:
El gráfico de control es un gráfico utilizado para estudiar cómo un proceso cambia con el tiempo. Los datos se representan en orden cronológico. Un gráfico de control siempre tiene una línea central para la media, una línea superior para el límite de control superior y una línea inferior para el límite inferior de control.
Estas líneas se determinan a partir de datos históricos. Al comparar los datos actuales a estas líneas, se puede sacar conclusiones sobre si la variación del proceso es constante (en el control) o es impredecible (fuera de control, afectado por causas especiales de variación).

## Slide 11
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Gráfica de medidas y limites de control

## Slide 12
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Graficas X
La grafica de control x es utilizada para monitorear los cambios en el promedio de las observaciones del proceso.
Primero se construye la línea central y luego los limites de control superior e inferior.
A continuación un ejemplo

## Slide 13
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Un inspector de calidad de una compañía embotelladora ha tomado 25 muestras con 4 observaciones cada una de la cantidad embotellada
Una forma de construir los limites de control como una estimación de la variación en el proceso. El rango o amplitud es simplemente la diferencia entre los valores mas grandes y mas bajos en la muestra .La extensión del rango nos podrá mostrar la variación en la data. En este caso los limites de control se pueden construir de esta manera:
UCL = x + A2 R
LCL = x - A2 R
X = promedio de la media de las muestras
R = promedio del rango de las muestras
A2 = factor obtenido de tabla estándar

## Slide 14
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Sample Number | Observations (bottle volume in ounces) |  |  |  | Average | Range
 | 1 | 2 | 3 | 4 | x | R
1 | 15.85 | 16.02 | 15.83 | 15.93 | 15.91 | 0.19
2 | 16.12 | 16.00 | 15.85 | 16.01 | 15.99 | 0.27
3 | 16.00 | 15.91 | 15.94 | 15.83 | 15.92 | 0.17
4 | 16.20 | 15.85 | 15.74 | 15.93 | 15.93 | 0.46
5 | 15.74 | 15.86 | 16.21 | 16.10 | 15.98 | 0.47
6 | 15.94 | 16.01 | 16.14 | 16.03 | 16.03 | 0.20
7 | 15.75 | 16.21 | 16.01 | 15.86 | 15.96 | 0.46
8 | 15.82 | 15.94 | 16.02 | 15.94 | 15.93 | 0.20
9 | 16.04 | 15.98 | 15.83 | 15.98 | 15.96 | 0.21
10 | 15.64 | 15.86 | 15.94 | 15.89 | 15.83 | 0.30
11 | 16.11 | 16.00 | 16.01 | 15.82 | 15.99 | 0.29
12 | 15.72 | 15.85 | 16.12 | 16.15 | 15.96 | 0.43
13 | 15.85 | 15.76 | 15.74 | 15.98 | 15.83 | 0.24
14 | 15.73 | 15.84 | 15.96 | 16.10 | 15.91 | 0.37
15 | 16.20 | 16.01 | 16.10 | 15.89 | 16.05 | 0.31
16 | 16.12 | 16.08 | 15.83 | 15.94 | 15.99 | 0.29
17 | 16.01 | 15.93 | 15.81 | 15.68 | 15.86 | 0.33
18 | 15.78 | 16.04 | 16.11 | 16.12 | 16.01 | 0.34
19 | 15.84 | 15.92 | 16.05 | 16.12 | 15.98 | 0.28
20 | 15.92 | 16.09 | 16.12 | 15.93 | 16.02 | 0.20
21 | 16.11 | 16.02 | 16.00 | 15.88 | 16.00 | 0.23
22 | 15.98 | 15.82 | 15.89 | 15.89 | 15.90 | 0.16
23 | 16.05 | 15.73 | 15.73 | 15.93 | 15.86 | 0.32
24 | 16.01 | 16.01 | 15.89 | 15.86 | 15.94 | 0.15
25 | 16.08 | 16.08 | 15.92 | 15.98 | 15.94 | 0.30
Total |  |  |  |  | 398.75 | 7.17
-

## Slide 15
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Si el rango promedio para las 25 muestras es 0.29 (calculado como 7.17 / 25) y el promedio de las medias observadas es 15.95 .
El valor de A2 = es obtenido de la tabla estándar.
El centro de la tabla de control es =
CL = 15.95
UCL = x + A2 R
LCL = x - A2 R
UCL = 15.95 + (0.73) (0.29) = 16.16
LCL = 15.95 - (0.73) (0.29) = 15.74

## Slide 16
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Sample Size n |  |  | 
2 | 1.88 | 0 | 3.27
3 | 1.02 | 0 | 2.57
4 | 0.73 | 0 | 2.28
5 | 0.58 | 0 | 2.11
6 | 0.48 | 0 | 2.00
7 | 0.42 | 0.08 | 1.92
8 | 0.37 | 0.14 | 1.86
9 | 0.34 | 0.18 | 1.82
10 | 0.31 | 0.22 | 1.78
11 | 0.29 | 0.26 | 1.74
12 | 0.27 | 0.28 | 1.72
13 | 0.25 | 0.31 | 1.69
14 | 0.24 | 0.33 | 1.67
15 | 0.22 | 0.35 | 1.65
16 | 0.21 | 0.36 | 1.64
17 | 0.20 | 0.38 | 1.62
18 | 0.19 | 0.39 | 1.61
19 | 0.19 | 0.40 | 1.60
20 | 0.18 | 0.41 | 1.59
21 | 0.17 | 0.43 | 1.58
22 | 0.17 | 0.43 | 1.57
23 | 0.16 | 0.44 | 1.56
24 | 0.16 | 0.45 | 1.55
25 | 0.15 | 0.46 | 1.54
Factor for x- Chart
Factor for R- Chart
A
D
D
4
3
2
-
TABLET 6-1
Factors for three-sigma control limits of X and R-charts
Source: Factors adapted from the ASTM Manual on Quality Control of Materials.
-

## Slide 17
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Resultado de la gráfica de control X
15.60
15.70
15.80
15.90
15.90
16.00
16.10
16.20
LCL
CL
UCL
Sample Mean
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Slide 18
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Carta R
La carta de control R es otro tipo de grafica de control para variables.
Mientras las gráficas de promedio monitorean una desviación en la tendencia central del proceso, las gráficas de rango monitorean la dispersión o variabilidad del proceso.

## Slide 19
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
La línea central y los limites de control de la grafica de rango se calculan de similar forma que para las graficas X
CL = R
UCL = D4 R
LCL = D3 R
El valor de D4 y D3 es obtenido de la tabla estándar.
R = 7.17 / 25 = 0.29
n = 4
D4 = 2.28
D3 = 0
UCL = D4 R = 2.28 (0.29) = 0.6612
LCL = D3 R = 0 (0.29) = 0

## Slide 20
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Sample Size n |  |  | 
2 | 1.88 | 0 | 3.27
3 | 1.02 | 0 | 2.57
4 | 0.73 | 0 | 2.28
5 | 0.58 | 0 | 2.11
6 | 0.48 | 0 | 2.00
7 | 0.42 | 0.08 | 1.92
8 | 0.37 | 0.14 | 1.86
9 | 0.34 | 0.18 | 1.82
10 | 0.31 | 0.22 | 1.78
11 | 0.29 | 0.26 | 1.74
12 | 0.27 | 0.28 | 1.72
13 | 0.25 | 0.31 | 1.69
14 | 0.24 | 0.33 | 1.67
15 | 0.22 | 0.35 | 1.65
16 | 0.21 | 0.36 | 1.64
17 | 0.20 | 0.38 | 1.62
18 | 0.19 | 0.39 | 1.61
19 | 0.19 | 0.40 | 1.60
20 | 0.18 | 0.41 | 1.59
21 | 0.17 | 0.43 | 1.58
22 | 0.17 | 0.43 | 1.57
23 | 0.16 | 0.44 | 1.56
24 | 0.16 | 0.45 | 1.55
25 | 0.15 | 0.46 | 1.54
Factor for x- Chart
Factor for R- Chart
A
D
D
4
3
2
-
TABLET 6-1
Factors for three-sigma control limits of X and R-charts
Source: Factors adapted from the ASTM Manual on Quality Control of Materials.
-

## Slide 21
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
GRÁFICAS DE CONTROL
Resultado de la carta de control R
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
LCL
CL
UCL
Sample Mean
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Slide 22
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA
Descripción:
Un histograma indica con qué frecuencia se produce cada valor diferente en un conjunto de datos. El histograma es el grafico utilizado más común para mostrar la distribución de frecuencias. Se parece a una gráfica de control, pero hay importantes diferencias entre ellas.
Muy Deficiente
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
14
11
2
Alumnos/nota
Nota primer parcial

## Slide 23
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA
Peso en Kilogramos.
¿Te dicen algo estos datos?

## Slide 24
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA
Peso en Kilogramos.
<50
10
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
>110
0
20
30
40
50
60
70
80
HISTOGRAMA
Intervalos
Intervalos | Nº Pacientes (Frecuencia)
<50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 >110 | 0 0 1 17 48 70 32 28 16 0 3 0 0 1
Frecuencias

## Slide 25
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA
¿Cuál es la tendencia central?
¿Cuál es el rango de los pesos?
¿Muchos o pocos pacientes por encima de 90 Kg?
¿Muchos o pocos pacientes por debajo de 60 Kg?

## Slide 26
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
HISTOGRAMA cuando usarlo
Cuando desee ver la forma de distribución de los datos, en particular para determinar si la salida de un proceso tiene aproximadamente una distribución normal.
Cuando se analiza si un proceso puede satisfacer las necesidades del cliente.
Para analizar cómo se visualiza la salida del proceso de un proveedor.
Para ver si un cambio en el proceso se ha producido de un período de tiempo a otro.
Al determinar si las salidas de dos o más procesos son diferentes.

## Slide 27
Errores de texto
ganancia
tintas
papel
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE PARETO
Descripción:
Un diagrama de Pareto es una gráfica de barras. El largo de las barras representa la frecuencia o el costo, o el tiempo, o el dinero, y son acomodados con barras largas a la izquierda y las barras cortas a la derecha. De esta manera el gráfico representa visualmente qué situaciones son más significativos.
Diagrama Pareto nº reclamaciones empresa gráfica
Causas
Arrugas
entrega
Repintados
Motas
Encuademación
Los acabados
montaje
Facturación
Errores de corte
registro
imágenes
color
transporte
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% acumulado
Nº reclamaciones
87
187
287
387
487
Varios

## Slide 28
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE PARETO
Es parecido al histograma o gráfico de barras. Las barras están dispuestas en orden decreciente de magnitud de izquierda a derecha a lo largo del eje x.
El uso fundamental del diagrama de Pareto en la mejora de la calidad es el orden de los factores que contribuyen a una deficiencia de la calidad.
El propósito de la tabla es para identificar cuál de los problemas deben ser trabajados prioritariamente y cómo gran parte del problema total se resolverá al corregir uno de los problemas identificados.

## Slide 29
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE PARETO
Tipos de Defecto/ Ocurrencia de eventos | Días |  |  |  |  |  |  | TOTAL
 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | 
Mesas sucias | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26
Anfitrión no saluda | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 47
Baños sucios | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 28
Demora con la cuenta | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
No hay algún producto | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8
Demora en la preparación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
Alimentos fuera de temperatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Pocos mozos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Temperatura del ambiente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
Volumen muy alto | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
Total | 9 | 9 | 13 | 18 | 20 | 31 | 30 | 130

## Slide 30
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE PARETO
¿Puedes construir una grafica de Pareto usando Excel?
Volumen muy alto
Temperatura del ambiente
Pocos mozos
Alimentos fuera de temperatura
Demora con la cuenta
Demora en la preparación
No hay algún producto
Mesas sucias
Baños sucios
Anfitrión no saluda
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1
2
3
4
5
6
8
26
28
47
78%
84%
88%
92%
95%
98%
99%
100%
58%
36%
Counts

## Slide 31
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Descripción:
Los diagramas de dispersión grafican pares de datos numéricos, con una variable en cada eje, para buscar una relación entre ellos. Si se correlacionan las variables, los puntos caerán a lo largo de una línea o curva. Cuanto mejor sea la correlación, los puntos estarán más pegados a la línea de tendencia.
90
Y= 0,0055X + 1,3685
R 2 = 0,5003
80
70
60
50
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
1,95
1,2
peso
100
Estatura
Lineal (estatura)
estatura
Diagrama de Dispersión

## Slide 32
Gráfico de dispersión
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Descripción:
Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación permiten estudiar la relación entre 2 variables.
Dadas 2 variables X e Y, se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor de X aumenta proporcionalmente el valor de Y (Correlación positiva) o si cada vez que aumenta el valor de X disminuye en igual proporción el valor de Y (Correlación negativa).
X=7
Y=11.2
10.0
15.0
20.0
5.0
0.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
X
Y

## Slide 33
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Supongamos que tenemos un grupo de personas adultas de sexo masculino. Para cada persona se mide la altura en metros (Variable X) y el peso en kilogramos (Variable Y).
Es decir, para cada persona tendremos un par de valores X, Y que son la altura y el peso de dicha persona:
Gráfico de dispersión
Persona de 1.67 metros y 71 kgs
1.5
1.4
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
110.0
Altura (mts.)
Peso (kgs)
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
100.0

## Slide 34
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Nº Personas | Altura (m) | Peso (Kg.) | Nº Persona | Altura (m) | Peso (kg.)
001 | 1.94 | 95.8 | 0.26 | 1.66 | 74.9
002 | 1.82 | 80.5 | 0.27 | 1.96 | 88.1
003 | 1.79 | 78.2 | 0.28 | 1.56 | 65.3
004 | 1.69 | 77.4 | 0.29 | 1.55 | 64.5
005 | 1.80 | 82.6 | 0.30 | 1.71 | 75.5
006 | 1.88 | 87.8 | 0.31 | 1.90 | 91.3
007 | 1.57 | 67.6 | 0.32 | 1.65 | 66.6
008 | 1.81 | 82.5 | 0.32 | 1.78 | 76.8
009 | 1.76 | 82.5 | 0.33 | 1.83 | 80.2
010 | 1.63 | 65.8 | 0.34 | 1.98 | 97.6
011 | 1.59 | 67.3 | 0.35 | 1.67 | 76.0
012 | 1.84 | 88.8 | 0.36 | 1.53 | 58.0
013 | 1.92 | 93.7 | 0.37 | 1.96 | 95.2
014 | 1.84 | 82.9 | 0.38 | 1.66 | 74.5
015 | 1.88 | 88.4 | 0.39 | 1.62 | 71.8
016 | 1.62 | 69.0 | 0.40 | 1.89 | 91.0
017 | 1.86 | 83.4 | 0.41 | 1.53 | 62.1
018 | 1.91 | 89.1 | 0.42 | 1.59 | 69.8
019 | 1.99 | 95.2 | 0.43 | 1.55 | 64.6
020 | 1.76 | 79.1 | 0.44 | 1.97 | 90.0
021 | 1.55 | 61.6 | 0.45 | 1.51 | 63.6
022 | 1.71 | 70.6 | 0.46 | 1.59 | 62.6
023 | 1.75 | 79.4 | 0.47 | 1.59 | 67.8
024 | 1.76 | 78.1 | 0.48 | 1.57 | 63.3
025 | 2.00 | 90.6 | 0.49 | 1.61 | 65.2

## Slide 35
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
¿Qué nos muestra este gráfico? En primer lugar podemos observar que las personas de mayor altura tienen mayor peso, es decir parece haber una correlación positiva entre altura y peso.
Gráfico de dispersión
1.5
1.4
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
110.0
Altura (mts.)
Peso (kgs)
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
100.0

## Slide 36
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Pero un hombre bajito y gordo puede pesar más que otro alto y flaco. Esto es así porque no hay una correlación total y absoluta entre las variables altura y peso. Para cada altura hay personas de distinto peso:
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Gráfico de dispersión
1.5
1.4
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
110.0
Altura (mts.)
Peso (kgs)
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
100.0
Persona de igual altura (1.70 metros) y diferente peso

## Slide 37
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Gráfico de dispersión
5.0
0.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
20.0
10.0
15.0
20.0
18.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Algo de correlación positiva
Gráfico de dispersión
X
Y
Mucha correlación negativa
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN
Cuando se trata de dos variables cualesquiera, puede no haber ninguna correlación o puede existir alguna correlación en mayor o menor grado, como podemos ver en los gráficos siguientes:
Y
X

## Slide 38
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN
Descripción:
La estratificación es una técnica utilizada en combinación con otras herramientas de análisis de datos. Cuando los datos de una variedad de fuentes o categorías se han agrupado juntos, el significado de los datos puede ser imposible ver. Esta técnica separa los datos de modo que los patrones se pueden ver.
0.40
0.50
0.60
0.30
0.20
0.10
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
Purity vs. Iron
% Purity
Iron (parts per million)
Reactor 1
Reactor 2
Reactor 3
0.70

## Slide 39
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN
 | Serenos (x) | Asaltos (y)
1 | 305 | 20
2 | 300 | 20
3 | 293 | 23
4 | 278 | 20
5 | 280 | 17
6 | 294 | 13
7 | 301 | 14
8 | 296 | 18
9 | 309 | 13
10 | 305 | 15
Lima

## Slide 40
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN

## Slide 41
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN

## Slide 42
DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN
Los Diagramas de Estratificación se utilizan para determinar si una salida (y) se estratifica de acuerdo con una categoría relacionada a la salida. Si los datos son estratificados, los puntos trazados exhiben patrones únicos asociados a la categoría.
Estos son ejemplos de diferentes fuentes que podrían requerir que la data sea estratificada:
+ HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Equipos
Turnos
Departamentos
Materiales
Proveedores
Días de la semana
Tiempo durante el día
Productos

## Slide 43
BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

## Slide 44
American Society for Quality, (2010). Seven Basic Quality Tools. USA: Quality Press.
Bauer, J. E., Duffy, G. L., & Westcott, R. (2006). The quality improvement handbook (2nd ed.). Milwaukee: Quality Press.
+ BIBLIOGRAFÍA